# Acquisition des données du magnétomètre
Maintenant que l'on sait comment fonctionne le matériel, on va pouvoir s'intéresser à la récupération des valeurs du magnétomètre. Pour se faire, il va donc falloir utiliser une carte électronique capable de communiquer avec le capteur. Dans cette partie du rapport, on étudiera le fonctionnement de deux applications d'acquisition de données écrite sur deux plateformes différentes : une carte Arduino Uno et une carte Raspberry Pi.
## Analyse du fonctionnement du capteur
Avant de commencer l'analyse des applications, il est nécessaire de comprendre comment communiquer avec le capteur. L'application doit être capable d'initialiser, de démarrer ou même interrompre l'acquisition des données du capteur.
### Le protocole I²C
La communication avec le capteur MPU9150 se fait par l'utilisation d'un bus de données nommé I²C (Inter Integrated Circuit) qui se compose de 2 lignes :
SDA (Serial Data Line) : ligne de données bidirectionnelle,
SCL (Serial Clock Line) : ligne d'horloge de synchronisation bidirectionnelle.
Ce bus est capable de communiquer avec différents périphériques branchés en parallèle sur ces deux lignes. Lors de l'envoi de données il faudra cependant préciser l'adresse du périphérique qui doit recevoir ces données. On a donc une architecture maitre/esclave car un des périphériques (souvent le microcontrôleur) envoi des commandes et les autres ne font que répondent. Cela signifie qu'un périphérique esclave ne prendra la parole sans qu'on lui ait demandé.
Sur le MPU9150 le bus I²C s'utilise avec des registres. Le capteur possède une mémoire interne permettant de stocker les valeurs des différents capteurs ainsi que ses paramètres de configuration. Cette mémoire se compose de bloc d'une taille de 8 bits dont l'adresse est également 8 bits. La mémoire possède donc une capacité de 256 blocs. Lorsque l'on souhaite configurer le capteur, il suffit alors d'envoyer la nouvelle valeur du bloc que l'on souhaite modifier. La trame envoyée sur le bus I²C sera de la forme suivante :
S : envoi du bit de start
Maitre :	S	Adresse + W		AR		Donnée		P
Esclave :			ACK		ACK		ACK

Tableau 1: Trame I²C d'une écriture dans un registre
- Adresse + W : l'adresse du périphérique sur 7 bits + un bit indiquant que la commande est une écriture
- ACK : envoi d'un acquittement de la part du périphérique esclave (le capteur)
- RA : l'adresse du registre sur 8 bits dans la mémoire interne du capteur
- Donnée : la donnée sur 8 bits que l'on souhaite écrire
- P : envoi du bit de stop pour signaler la fin de transmission I²C
Lorsque l'on souhaite récupérer la valeur d'un registre, la commande envoyée sur le bus I²C sera légèrement différente :
- Adresse + R : l'adresse du périphérique sur 7 bits + un bit indiquant que la commande est une lecture
  Maitre :	S	Adresse + W		AR		S	Adresse + R			NACK	P
  Esclave :			ACK		ACK			ACK	Donnée

  Tableau 2: Trame I²C d'une lecture de registre
- Donnée : cette fois ci la donnée est envoyée par l'esclave puisque l'on souhaite lire le capteur
- NACK : envoi du bit Not-Acknowledgement pour indiquer que l'on a reçu la donnée
### Les registres du capteur
On va maintenant s'intéresser aux registres qui vont nous être utile pour pouvoir récupérer les données du magnétomètre. Toutes ces informations sont disponibles dans la documentation du composant. D'après cette documentation, on apprend qu'en réalité le MPU9150 n'est en fait qu'une fusion de deux autres composants dans un même boîtier :
- Le MPU6050 : une centrale inertielle 6 axes (accéléromètre + gyromètre).
- L'AK8975C : un magnétomètre 3 axes.
Pour notre application, la partie qui nous intéresse est l' AK8975C car on souhaite récupérer uniquement les données du magnétomètre. On peut alors se demander comment communiquer avec capteur ?
L' AK8975C est relié au MPU6050 par l’intermédiaire d'un second bus I²C sur lequel le MPU6050 est le maître. Il n'est donc pas accessible directement depuis notre microcontrôleur qui est branché sur le bus I²C principal. Il existe cependant un registre dans le MPU6050 qui permet de relier le bus I²C secondaire directement sur le bus principal. Ainsi, il devient plus simple de communiquer avec l' AK8975C car on aura plus besoin de passer par le MPU6050. Il suffira pour le microcontrôleur de communiquer avec le périphérique à l'adresse 0x0c à la place de l'adresse 0x68.
Fig. 1 : Bus de communication interne et externe au MPU9150
Une fois que l'AK8975C est accessible depuis le microcontrôleur, on peut récupérer les données des 3 axes du magnétomètre. Mais si actuellement on essaye de lire ces valeurs, on obtiendra uniquement des valeurs nulles. En effet, lorsqu'il est alimenté, le magnétomètre ne mesure pas en permanence le champ magnétique. Il est donc nécessaire de démarrer une mesure manuellement.
Le magnétomètre fonctionne en mode single measurement. Cela signifie que le composant ne mesurera qu'une seule fois le champ magnétique avant de basculer dans le mode power-down. Si l'on veut faire plusieurs mesures, il sera donc nécessaire de remettre le capteur en mode single measurement avant chacune de ces mesures.
Pour la lecture des valeurs des capteurs, on a vu précédemment qu'ils étaient codés sur 13 bits or les registres du composant ne font que 8 octets. On a donc 2 registres par valeur. Voici la liste des registres à lire pour récupérer la valeur des 3 axes du magnétomètre :
Comme on peut le voir dans ce tableau, les données sont codées dans le format Little Endian. Cela signifie que les 8 bits de poids faible sont placés avant les 8 bits de fort dans l'ordre croissant des adresses mémoires. On remarque également que l'on utilise 16 bits pour coder un nombre de 13 bits signés. Les valeurs ne varieront que de -4096 à 4095. Les 5 bits de poids fort ne pourront donc prendre pour valeur que 00000 ou 11111 en binaire si le nombre est respectivement positif ou négatif.
Adresse	Nom du registre	Description
0x03	HXL	8 bits de poids faible du capteur de l'axe X
0x04	HXH	8 bits de poids fort du capteur de l'axe X
0x05	HYL	8 bits de poids faible du capteur de l'axe Y
0x06	HYH	8 bits de poids fort du capteur de l'axe Y
0x07	HZL	8 bits de poids faible du capteur de l'axe Z
0x08	HZH	8 bits de poids fort du capteur de l'axe Z

Tableau 3: Registre des mesures du magnétomètre
## Communication avec le capteur sur Arduino
Comme on vient de le voir, il est nécessaire d'utiliser un bus I²C pour pouvoir communiquer avec le magnétomètre. Il faut donc le relié à un microcontrôleur équipé de ce bus. Le Wifibot s'utilise essentiellement en ajoutant des modules branchés en Ethernet au routeur du robot. Il va donc falloir passer par une carte électronique équipé d'un bus I²C et d'un port Ethernet. Ce montage est tout à fait possible à l'aide d'une carte Arduino équipé d'un module Ethernet.
### Montage des composants sur Arduino
Une carte Arduino est un circuit imprimé qui intègre un microcontrôleur de la marque Atmel AVR ainsi que divers composants permettant de contrôler l'alimentation ou de communiquer par port série avec un ordinateur. Les cartes Arduino sont très populaires et ont la particularité d'être open-source (pour la bibliothèque Arduino) et open-hardware. Dans le cadre de ce projet nous avons utilisé la carte Arduino Uno équipé d'un microcontrôleur Atmega328P travaillant à 16 MHz.
Pour pouvoir le connecter en Ethernet au robot, il faut lui ajouter un module Ethernet. Celui dont on dispose vient se brancher par-dessus la carte Arduino. Les différents connecteurs de l'Arduino sont cependant toujours accessibles. On peut donc relier le MPU9150 à la carte Arduino à partir des broches SDA et SCL du bus I²C.
Fig. 2 : Une carte Arduino Uno
Avant de relier le capteur à la carte Arduino, il faut vérifier que les bus des deux composants sont compatibles. La carte Arduino fournit une tension de 5V sur le bus I²C alors que le MPU9150 ne peut recevoir que du 3.3V. Relier ces composants risquerait de griller le capteur. Il existe cependant plusieurs solutions à ce problème. On peut par exemple utiliser un composant dédié à la conversion 5V en 3.3V pour les bus I²C. Ce type de composant serait indispensable si l'on mélangeait des périphériques 5V et 3.3V sur le même bus. Mais dans notre cas, nous n'avons qu'un seul composant en 3.3V. S'il n'y a qu'un seul composant sur le bus, il existe alors un montage beaucoup plus simple permettant de faire communiquer le maitre et l'esclave. Sur la carte Arduino, le bus I²C est collecteur ouvert. Cela signifie que les broches du bus n'ont aucune force électromotrice. Avec une simple résistance de tirage on peut modifier la tension du bus.
Étant donné qu'il ne circule pratiquement pas de courant sur le bus, il ne circule donc pas de courant dans la résistance. En utilisant la loi d'Ohm on en déduit que la tension dans la résistance est nulle donc le bus est bien tiré à 3.3V. Ainsi, le MPU9150 est capable de comprendre le microcontrôleur. Par contre, dans l'autre sens c'est différent. Le microcontrôleur est sensé recevoir une tension de 5V mais le capteur n'envoie que du 3.3V. Heureusement cette en tension est supérieur à la tension minimale requise du niveau logique haut. Le microcontrôleur est donc lui aussi capable de comprendre le MPU9150.
Fig. 3 : Résistance de tirage (pull up) sur le bus I²C
En réalité, il n'est même pas nécessaire de mettre des résistances de tirage dans le montage puisqu'elles sont déjà intégrées dans le capteur. Par conséquent, le montage ne se résume qu'au branchement des broches SDA et SCL du microcontrôleur sur les broches SDA et SCL du MPU9150. Il faut également relier la masse et le +3.3V pour l'alimentation du composant.
### Analyse de l'application
On va maintenant pouvoir détailler le programme à mettre en place pour pouvoir piloter le capteur par le réseau. La première étape va être de déterminer qu'est-ce que l'on souhaite obtenir ? L'objectif de l'utilisation de ce capteur est d'améliorer la localisation d'un Wifibot grâce à l'obtention de son orientation absolue dans un plan. Le robot se déplacera sur un sol plat ; il n'est donc pas indispensable d'utiliser l'axe du magnétomètre qui est orthogonale au sol (l'axe Z).
On a donc un vecteur 2D formé par les composantes X et Y du magnétomètre. Si l'on travaille dans les coordonnées polaires, on obtient alors l'angle par rapport à l'axe X ainsi que la norme du vecteur. L'application pourra donc envoyer sur le réseau cet angle mais il serait peut-être plus judicieux de choisir une référence. En effet, il serait plus intéressant que lorsque l'on démarre le robot, on parte avec un angle nul. Or le robot ne sera pas toujours placé dans la même orientation au démarrage. Il faut donc être capable de réinitialiser l'angle à zéro quand on le souhaite par le réseau.
Un dernier point important concernant le capteur, celui-ci utilise l'effet Hall pour mesurer le champ magnétique. Ce type de capteur nécessite donc un calibrage avant de pouvoir être utilisé correctement. Les différentes valeurs que peuvent prendre les axes du magnétomètre possèdent un biais qui fausserait complètement les mesures de l'angle si l'on ne calibrerait pas le magnétomètre. Et comme ce biais peut varier à cause de l'environnement du capteur, il est nécessaire de pouvoir le modifier par le réseau.
Pour résumer, l'application doit :
- envoyer sur le réseau l'angle représentant l'orientation du robot par rapport à un angle de référence.
- être capable de changer l'angle de référence depuis le réseau
- calibrer les capteurs depuis le réseau
Concernant l'envoi de l'angle sur le réseau, il peut être judicieux d'envoyer également les valeurs brutes du capteur pour faire un traitement du côté de l'ordinateur. L'angle ainsi que les données des capteurs seront envoyé 50 fois par secondes afin d'avoir une application de contrôle du robot très réactive.
Maintenant que l'on sait ce qui doit transiter sur le réseau, il est important de définir un format de trame pour chacune de ces commandes. La communication Ethernet se faisant par des sockets TCP, nous pourrions utiliser des chaînes de caractères contenant les caractéristiques des capteurs mais cela impliquerait de convertir des nombres en chaînes de caractères et inversement. Une autre possibilité serait de réduire au maximum la taille des trames en travaillant non pas en octets mais en bit. C'est à dire stocker chacune des valeurs des capteurs sur 13 bits et de compléter les bits restant par la valeur de l'angle. Cette solution est intéressante trop poussée pour le gain minime qu'elle procurerait. La meilleure des solutions serait d'arrondir à l'octet supérieur pour chaque caractéristique que l'on souhaite envoyer. Par exemple utiliser 2 octets pour stocker la valeur sur 13 bits d'un des capteurs.
Il est également nécessaire d'envoyer un identifiant pour que l'on puisse facilement savoir de quel type de commande il s'agit. Voici un tableau décrivant le format des trames que l'on a mis en place :
La taille des trames des différentes commandes fait respectivement 9 octets, 1 octet et 7 octets. N'ayant pas de restriction au niveau du réseau, ces tailles sont correctes. Concernant l'envoi de l'angle, nous aurions pu nous restreindre à l'envoi de nombre entier de -180 à 180 mais la plage de valeurs nécessitait dans tous les cas au moins 2 octets. Étant donné que l'angle est à la base un flottant, autant utiliser les bits restants pour la partie décimale du nombre.
Tableau 4: Format des trames réseau de l'application d'écoute du magnétomètre
### Conception de l'application
Les cartes Arduino n'ont pas uniquement l'avantage d'être facile d'utilisation. Du fait de leur popularité, elles ont aussi une grande quantité de bibliothèques de composants déjà écrites. De plus, l'utilisation du langage C++ rend leur implémentation très claire et facile à comprendre. C'est pourquoi il existe déjà une classe contenant les méthodes de base pour communiquer avec un MPU9150. Il en est de même pour l'utilisation du module Ethernet. L'écriture de cette application est donc assez facile. Il ne reste plus qu'à mettre en place les liens entre le capteur et le réseau.
Bien que cette application reste relativement simple, il est quand même nécessaire d'écrire quelques classes qui n'existent pas de base comme par exemple une surcouche au MPU9150 pour convertir les données brutes en angle. Voici un diagramme de classe représentant la composition du programme :
La classe MPU9150 est une classe que l'on peut trouver parmi les bibliothèques additionnelles d'Arduino. Elle possède un très grand nombre de méthodes permettant d'effectuer toutes les opérations possibles sur le capteur. Dans notre cas, une seule méthode nous est utile : la récupération des valeurs du magnétomètre. Ces 3 valeurs sont récupérées à partir de la classe Compass. Elle calcule l'angle à partir des valeurs brutes auquel elle applique un filtre.
Fig. 4 : Diagramme de classe de l'application sur l'Arduino Uno
La classe Vector2 est une classe très simple qui permet de manipuler les vecteurs. On peut par exemple calculer leur norme, les faire tourner, obtenir l'angle par rapport à l'axe X, les normaliser, etc. Cette classe est utilisée par Compass pour effectuer le calcul de l'angle à partir des données du magnétomètre et de l'angle de référence.
Les magnétomètres étant très sensibles au bruit, On peut ajouter un filtre passe bas pour adoucir les perturbations de l'angle. Ce calcul est géré par la classe nommée Kalman implémente un filtre de Kalman simplifié. En effet, le vrai filtre de Kalman effectue des calculs matriciels mais dans celui-ci, les matrices sont de taille 1x1. Il est utilisé pour son coté prédictif qui offre l'avantage d'avoir une valeur plus stable tout en restant très réactif aux changements brutaux de valeur.
Les classes EthernetServer et EthernetClient sont des classes disponibles dans la bibliothèque d'Arduino. Elles sont utilisées avec le module Ethernet pour pouvoir envoyer des données sur le réseau. Sur ce diagramme, ne sont écrites que les deux seules méthodes utilisées dans ces classes. Lorsque l'on souhaite envoyer des données à tous les clients connectés, il suffit d'appeler la méthode writeBytes() en précisant en paramètre le buffer contenant les données à envoyer.
La classe Packet sert justement à créer le buffer utilisé pour l'envoi et la réception de commande depuis le réseau. Elle possède une méthode permettant de remplir le buffer à partir des données du magnétomètre pour ensuite envoyer le buffer sur le réseau. Et réciproquement, il est possible de créer une instance de Packet contenant par exemple les données de calibrage lorsqu'un client souhaite configurer le capteur.
On peut résumer le fonctionnement de l'application de la manière suivante : Lorsqu'un client se connecte, l'application va envoyer en boucle les données du magnétomètre ainsi que l'angle. L'acquisition de nouvelles données se fait par la méthode update() de la classe Compass. Cet envoi s'effectue à une fréquence d'environ 50 fois par secondes. Si jamais le client envoie une commande de réinitialisation du référentielle, on appelle la méthode resetRef() de la classe Compass. Cette méthode permet de prendre l'angle actuel comme nouvel angle de référence. Et pour finir, si jamais le client envoie la commande de calibration, on appelle la méthode calibrate() de Compass en précisant en paramètre les nouvelles valeurs de biais pour chacun des capteurs. Le biais est cependant incrémental ; cela signifie qu'il viendra s'ajouter à l'ancienne valeur de biais.
## Portage de l'application sur Raspberry Pi
Comme on a pu le voir dans la partie 1.3 de ce rapport, la caméra du Wifibot a été remplacée par une Raspberry Pi équipé de la caméra Pi. Il peut donc être intéressant de n'utiliser qu'une seule carte et de faire fonctionner le magnétomètre sur la carte Raspberry Pi.
### Communication avec le MPU9150
La carte Raspberry Pi peut en effet être utilisée pour faire de l'électronique car elle possède des ports GPIO. Ces ports sont des broches sur lesquels on peut brancher des composants électroniques. A partir de ces broches, la Raspberry dispose d'un bus SPI, d'un port série et également d'un bus I²C. Il est donc possible de communiquer avec le magnétomètre.
L'avantage du bus I²C de la Raspberry est qu'il fonctionne déjà en 3.3V, il n'y aura donc aucun problème de compatibilité avec le capteur. Le montage est très simple : il suffit de brancher les broches SDA et SCL sur celles du Raspberry ainsi que l'alimentation et la masse. Il faut également relier la broche de l'adresse du magnétomètre à la masse pour utiliser son adresse par défaut sur le bus I²C.
Fig. 5 : Position des GPIOs sur une carte Raspberry Pi
Du coté logiciel, il existe différentes bibliothèques pour utiliser les GPIOs. Il y a par exemple Rpi.GPIO pour le langage Python ou encore Pi4J en Java. Mais étant plus à l'aise avec le langage C++, nous avons opté pour la bibliothèque WiringPi écrite en C. Elle offre l'avantage d'avoir les mêmes noms de fonctions que la bibliothèque standard d'Arduino.
Par contre, contrairement à Arduino, il n'existe pas de classe déjà écrite pour le MPU9150. Il est donc nécessaire de réécrire ce driver. Il n'est cependant pas indispensable de l'écrire en entier. On a besoin uniquement de récupérer les valeurs du magnétomètre. Il faut donc seulement initialiser le capteur et lire les registres de ces valeurs. La fonction qui s'occupe de l'initialisation du capteur se résume à ces quelques étapes :
- Connexion au MPU6050 en I²C
- Redirection du bus I²C esclave sur le bus I²C principal
- Connexion à l'AK8975C en I²C
- Déconnexion du MPU6050
Après ces étapes, on dispose d'une liaison directe avec le magnétomètre (AK8975C). La connexion avec le MPU6050 n'a servi qu'à activer le déroutage du bus I²C esclave qui est interne au MPU9150. Concernant la lecture des données des capteurs, les étapes doivent se dérouler de la manière suivante :
- Passage du capteur en mode single measurement
- Attente de 10 ms
- Lecture des mesures des 3 capteurs (6 octets)
Après avoir passé le capteur en mode single measurement, il est nécessaire d'attendre 10 millisecondes avant de commencer la lecture des registres puisqu'une mesure prend un certain temps. Si l'on essaye de réduire ce temps, les valeurs seront erronées. Il est possible de savoir précisément quand la mesure se termine à partir d'un autre registre de l'AK8975C. On peut même déclencher une interruption en utilisant la broche prévue à cet effet sur le composant. Mais pour l'application que l'on souhaite faire, il n'est pas utile d'optimiser le temps d'acquisition de ces valeurs. En effet, l'application récupère une nouvelle valeur toutes les 20 millisecondes. Cela signifie qu'il faudra endormir le programme le temps restant.
### Description de l'application
Une fois le driver opérationnel, le reste de l'application reste très proche de l'application écrite pour l'Arduino Uno. Les classes comme Kalman, Vector2 ou encore Packet reste inchangées, ce qui n'est pas le cas de la partie réseau.
Cette application ajoute deux nouvelles classes (Server et Client) qui viennent remplacer les classes EthernetServer et EthernetClient de l'application sur Arduino. Dans cette version, il est possible d'avoir plusieurs clients connectés au serveur de l'application. On peut donc par exemple lancer le programme de calibration du capteur et la boussole en même temps. Voici comment se déroule la connexion de plusieurs clients :
Fig. 6 : Diagramme partiel de l'application d'écoute du magnétomètre sur Raspberry Pi
La première étape est de connecter le serveur sur le réseau en utilisant la méthode connect(). Cela a pour conséquence d'ouvrir un port sur l'interface réseau du Raspberry Pi. Les applications clients peuvent alors se connecter à ce port. Pour que le serveur puisse attendre la connexion d'un client, il suffit d'appeler la méthode accept(). Cette fonction est bloquante tant qu'un client ne se connecte pas. Si jamais un nouveau client se connecte, la fonction accept() retournera alors une nouvelle instance de la classe Client. On pourra alors lui envoyer ou recevoir des données en utilisant les méthodes read() et write() de cette classe. A noté qu'il est également possible d'envoyer des données à tous les clients connectés en utilisant la méthode writeAll() de la classe Server.
Ces deux classes sont donc très efficaces pour mettre en place un serveur multi-clients pour l'application, mais il y a cependant un problème. Pour que l'application soit utilisable par plusieurs clients simultanément, il faut être capable d'envoyer les données du magnétomètre tout en étant à l'écoute des clients par la méthode read() et en attente de nouveaux clients par la méthode accept(), or ces deux méthodes sont bloquantes. Il existe au moins deux solutions à ce problème. Une des solutions serait d'utiliser la fonction C nommée select() disponible dans la bibliothèque standard d'UNIX. Elle permet d'attendre qu'un événement se produise chez un des clients avant de rendre la main. L'autre solution serait de diviser le programme en plusieurs threads. Nous avons choisi de mettre en place la deuxième solution.
L'utilisation de threads dans une application est souvent très bénéfique pour les performances de celle-ci. En effet, si l'on parallélise au maximum le travail, celui-ci sera alors fait en beaucoup moins de temps. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à créer des threads lorsque l'on doit effectuer des tâches qui peuvent prendre du temps. Dans le cas de notre application, on peut compter 2 threads plus 1 thread pour chaque client.
Le thread principal du programme va se charger de lancer en boucle l'acquisition d'une nouvelle valeur en appelant la méthode update() de la classe Compass. Ensuite, il enverra ensuite les données à tous les clients connectés grâce à la méthode writeAll() de la classe Server. Un autre thread s'occupera uniquement d'attendre la connexion de nouveaux clients. Si un client se connecte, on lui affectera un nouveau thread qui sera chargé d'écouter les commandes qu'il envoie avant d'agir en conséquence.
Pour conclure sur cette application, on peut dire que sa gestion du réseau et son utilisation de threads la rendent plus efficace que sa version sur Arduino. Mais il est toutefois possible d'obtenir des performances comparables en utilisant sur Arduino des interruptions ainsi que des timers pour optimiser son exécution. La différence va donc surtout se jouer au niveau de la facilité de créer une application lorsque l'on utilise des outils de haut niveaux comme la bibliothèque standard de C++11 ou encore les sockets TCP de Linux.