## Slide 1: Amélioration de l’orientation d’un robot
Tuteurs : Michel CHEMINAT, Laurent DELOBEL
Responsable : Romuald AUFRERE
Présenté par :
PIERRE Cyrille
IMPERY Thomas

## Slide 2: Introduction
Amélioration d’un robot existant
Trois domaines : Embarqué, Réseau, Interfaçage
Comment améliorer l’orientation d’un robot Wifibot ?
1

## Slide 3: Plan
Présentation du sujet
Fonctionnement du magnétomètre
Fonctionnement du MPU9150
Interfaçage du capteur
2

## Slide 4
Langage C++
Bibliothèques Qt/Qwt
Réseau
SVN
Outils
3

## Slide 5
1 - Présentation du sujet
4

## Slide 6
1 - Présentation du sujet
1.1 - Ce qui était déjà présent
5
Fig. 2 : Application de pilotage
Fig. 1 : Le Wifibot

## Slide 7
1.2 - Problématique
Le robot peut dévier de sa position
1 - Présentation du sujet
6
Fig. 3 : orientation du robot dans l’espace

## Slide 8
Etude du problème
Utilisation de capteurs
Compréhension du matériel
Envoi des données
Interfaçage
1.3 - Déroulement
1 - Présentation du sujet
7

## Slide 9
2 – Fonctionnement du magnétomètre
8

## Slide 10
2 – Fonctionnement du magnétomètre
L'effet Hall :
3 axes
3 capteurs
2.1 - Caractéristiques physiques
9
Fig. 4 : Illustration de l’effet Hall

## Slide 11
Centrale inertielle
Magnétomètre (3 axes)
Accéléromètre (3 axes)
Gyromètre (3 axes)
Communication ?
Bus I²C
valeurs sur 13 bits (de -4096 à 4095)
de -1200 µT à +1200 µT
(Terre : ~20 µT)
2.2 – Utilisation du MPU9150
2 – Fonctionnement du magnétomètre
10
Fig. 5 : MPU9150

## Slide 12
I²C : bus de données pour composants électroniques
2 fils
architecture maîtres/esclaves
SDA : ligne de données
SCL : ligne d'horloge
2.2 – Communication I²C
2 – Fonctionnement du magnétomètre
11
Fig. 6 : branchement de composant sur le bus I²C

## Slide 13
mémoire interne adressée sur 8 bits
blocs de 8 bits
Trame d'écriture :
Trame de lecture :
2.4 – Les registres
2 – Fonctionnement du magnétomètre
12

## Slide 14
2 versions :
Arduino
Raspberry Pi
3 – Contrôle du MPU9150
13

## Slide 15
3 – Contrôle du MPU9150
Arduino Uno :
microcontrôleur : Atmega328P
bus : SPI, UART, I²C
Montage :
3.1 – Montage du capteur sur Arduino
14
Fig. 8 : Les résistances de tirage
Fig. 7 :
Arduino Uno

## Slide 16
3 – Contrôle du MPU9150
3.2 – Pose de la carte sur le robot
15
Fig. 9 : Montage de la carte Arduino sur le robot

## Slide 17
Raspberry Pi :
processeur ARM, 2 cœurs, 700 MHz
GPIO
3 – Contrôle du MPU9150
3.3 – Montage du Raspberry
16
Fig. 10 : Le port GPIO de la Raspberry Pi
Fig. 11 : Montage du capteur sur la Raspberry Pi

## Slide 18
Calcul de l'angle du robot
Envoi des données
Commandes :
Définir le nouvel angle de référence
Calibrer le magnétomètre
3 – Contrôle du MPU9150
3.4 – Conception de l’application
17
Fig 12 : Orientation du robot dans l’espace

## Slide 19
3 – Contrôle du MPU9150
3.5 – analyse de l’application
18
Fig 13 : Diagramme de classes de l’application

## Slide 20
Initialisation :
Acquisition d'une mesure :
Connexion au MPU6050 en I²C
Redirection du bus I²C esclave sur le bus I²C principal
Connexion à l'AK8975C en I²C
Déconnexion du MPU6050
Passage du capteur en mode single measurement
Attente de 10 ms
Lecture des mesures des 3 capteurs (6 octets)
3 – Contrôle du MPU9150
3.6 – Le driver du MPU9150
19
Fig 14 : Composition interne
Du MPU9150

## Slide 21
Protocole :
Fonctionnement :
envoi des mesures à tous les clients
écoute des commandes des clients
Raspberry Pi
multithreadée
3 – Contrôle du MPU9150
3.7 – Le réseau
20

## Slide 22
4 – Interfaçage du capteur
21

## Slide 23
4 – Interfaçage du capteur
4.1 – La boussole
lecture réseau
thread de lecture
affichage
22

## Slide 24
4 – Réalisation d’une boussole
4.2 – Présentation du calibrage
23
Fig 15 : Nuage de points biaisé
Fig 16 : Nuage de points centré en zéro

## Slide 25
4 – Réalisation d’une boussole
4.3 – Présentation de l’application
24
Fig 17 : Aperçu de l’application de calibrage

## Slide 26
4 – Réalisation d’une boussole
4.4 – Calibrage des données
25
Fig 18 : Représentation de l’intersection des médiatrices

## Slide 27
Amélioration de l’application de calibrage
Intégration de la centrale inertielle
Asservissement en direction
Déplacement intelligent du robot
Perspectives
26

## Slide 28
Utilisation de connaissances apprises cette année
Programmation sur différentes cartes
Utilisation de capteurs
Conclusion
27

## Slide 29
Merci de votre attention
28